Настройка роутера Asus на автоматическое получение IP адреса (DHCP)

Шаг 1.

В настройках сетевой карты выбираем «Получить IP-адрес автоматически»

Шаг 2.

Необходимо открыть любой браузер и в адресной строке ввести адрес 192.168.1.1. Если всё успешно, роутер запросит логин и пароль для входа в его настройки. По умолчанию логин: admin, пароль: admin. После ввода логина вы увидите следующее окно:

Переходим на вкладку WAN.

Выбираем тип подключения «Динамический IP».

Сохраняем настройки.

Шаг3.

Для настройки беспроводной сети переходим на вкладку «Беспроводная сеть».

Вводим название сети  - SSID

«Предварительный ключ»- пароль для доступа от вашей сети.

Нажимаем кнопку «Применить».

Шаг 4

Перейдите по пунктам меню Дополнительные настройки - ЛВС - Маршрут и установите значение Да напротив вопроса "Включить многоадресную маршрутизацию?", утвердите выбор нажатием кнопки "Применить":