Настройка роутера Mikrotik на автоматическое получение IP адреса (DHCP)

Шаг 1.

В настройках сетевой карты выбераем «Получить IP-адрес автоматически»

Шаг 2.

Необходимо открыть любой браузер и в адресной строке ввести адрес 192.168.88.1

Выполнить настройку роутера MikroTik можно разными способами:

- Winbox — настройка с помощью специальной программы для ОС Windows;

- Webfig — настройка через Web интерфейс;

- Telnet — настройка по телнету.

Мы будем настраивать роутер Mikrotik с помощью программы Winbox, поэтому в окне браузера выбираем Winbox, сохраняем программу и запускаем.

Подключаемся к роутеру MikroTik:

- Нажимаем кнопку ... для отображения устройств MikroTik;

- Выбираем в списке наш роутер;

- Нажимаем кнопку Connect. Login по умолчанию admin, пароль пустой.

Шаг3.

Открываем меню IP;

- Выбираем DHCP Client;

- В появившемся окне нажимаем кнопку Add (красный крестик);

- В новом окне в списке Interface: выбираем WAN интерфейс ether1;

- Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек.

Теперь мы получили IP адрес от провайдера, который отображается в столбце IP Adress.

Проверим, что есть связь с интернетом:

- Открываем меню New Terminal;

- В терминале пишем команду ping ya.ru (пингуем сайт ya.ru).

Как видим, идут пинги по 20ms, значит интернет подключен и работает. Остановить выполнение команды можно комбинацией клавиш Ctrl+C.

На компьютерах, подключенных к роутеру MikroTik, интернет не будет работать, пока вы не настроите локальную сеть, Firewall и NAT.

Шаг4.

Настройка локальной сети MikroTik

## Настройка портов в режим свитча

Выполним объединение портов MikroTik ether2 - ether5 в свитч:

- Выбираем двойным щелчком мыши интерфейс ether3;

- В списке Master Port выбираем ether2 (главный порт свитча);

- Нажимаем кнопку ОК.

Эту операцию повторяем для интерфейсов ether4, ether5.

В итоге напротив портов ether3-ether5 должна стоять буква S (Slave - ведомый).

Объединение Wi-Fi и проводных интерфейсов в локальную сеть

Если Вы используете роутер MikroTik без Wi-Fi (RB750, RB750GL, RB450G), то пропустите этот пункт.

Чтобы компьютеры, подключенные к роутеру по кабелю и по Wi-Fi, друг друга «видели», необходимо объединить беспроводной и проводные интерфейсы MikroTik.

Создаем объединение bridge-local (мост);

- Открываем меню Bridge;

- Нажимаем кнопку Add (красный крестик);

- В поле Name прописываем имя объединения bridge-local;

- Нажимаем кнопку OK.

Добавляем в объединение ethetnet порты:

- Переходим на вкладку Ports;

- Нажимаем кнопку Add (красный крестик);

- В списке Interface выбираем главный ethernet порт свитча ether2;

- В списке Bridge выбираем имя объединения bridge-local;

Нажимаем кнопку OK.

Добавляем в объединение Wi-Fi интерфейс:

- Переходим на вкладку Ports;

- Нажимаем кнопку Add (красный крестик);

- В списке Interface выбираем главный ethernet порт свитча wlan1;

- В списке Bridge выбираем имя объединения bridge-local;

- Нажимаем кнопку OK.

## Назначение IP адреса локальной сети

Настроим IP адрес локальной сети MikroTik:

- Открываем меню IP;

- Выбираем Addresses;

- Нажимаем кнопку Add (красный крестик);

- В поле Address вводим адрес и маску локальной сети, например 192.168.88.1/24;

- В списке Interface выбираем bridge-local (eсли вы используете роутер MikroTik без Wi-Fi (RB750, RB750GL, RB450G), то в списке Interface выбираем главный интерфейс свитча ether2);

- Нажимаем кнопку OK.

## Настройка Wi-Fi точки доступа MikroTik

Сначала необходимо включить Wi-Fi модуль:

- Открываем меню Wireless;

- Выбираем Wi-Fi интерфейс wlan1;

- Нажимаем кнопку Enable (синяя галочка).

Создаем пароль для подключения к точке доступа MikroTik:

- Открываем вкладку Security Profiles;

- Нажимаем кнопку Add (красный крестик);

- В новом окне в поле Name: указываем имя профиля безопасности;

- Для лучшей безопасности оставляем только регистрацию по протоколу WPA2 PSK;

- В поле PWA2 Pre-Shared Key вводим пароль для доступа к Wi-Fi точке;

- Для сохранения настроек нажимаем кнопку OK.

Настраиваем параметры Wi-Fi точки MikroTik:

- Открываем вкладку Interfaces;

- Делаем двойной клик кнопкой мыши на Wi-Fi интерфейсе wlan1, чтобы зайти в его настройки;

- Переходим на вкладку Wireless;

- В списке Mode: выбираем режим работы ap bridge (точка доступа в режиме моста);

- В списке Band: выбираем в каких стандартах будет работать Wi-Fi точка, мы выбрали B/G/N;

- В поле SSID: прописываем имя точки доступа;

- В списке Security Profile выбираем имя профиля безопасности, в котором мы создавали пароль для доступа к Wi-Fi точке;

- Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек.

Теперь можно подключаться к роутеру по Wi-Fi.

Шаг 5.

Чтобы компьютеры получали доступ к интернету, необходимо настроить Firewall и NAT на роутере MikroTik.

Ручная настройка firewall-а MikroTik требует глубоких знаний в этой области. Поэтому мы выполним настройку более простым способом - автоматически.

Открываем браузер Internet Explorer (или любой другой) и вводим адрес роутера 192.168.88.1/cfg

Вводим имя пользователя admin и нажимаем кнопку Log In

Переходим на вкладку Firewall и выполняем следующие действия:

- В списке Public interface: выбираем WAN интерфейс ether1, на который приходит интернет.

- Ставим галочку напротив Protect router: (защитить роутер);

- Ставим галочку напротив Protect LAN: (защитить локальную сеть);

- Ставим галочку напротив NAT: (включить NAT);

- Нажимаем кнопку Apply для сохранения настроек.

После этого на подключенных компьютерах должен появиться интернет.

Если интернет не появился на компьютерах, перезагрузите роутер MikroTik и сетевые интерфейсы компьютеров, чтобы они получили новые сетевые настройки по DHCP.