Настройка роутера TP-Link на автоматическое получение IP адреса (DHCP)

Шаг 1.

В настройках сетевой карты выбираем «Получить IP-адрес автоматически»

Шаг 2.

Необходимо открыть любой браузер и в адресной строке ввести адрес 192.168.1.1. Если всё успешно, роутер запросит логин и пароль для входа в его настройки. По умочанию логин: admin, пароль: admin. После ввода логина и пароля вы увидите следующее окно:

Для настройки интернета вам нужно нажать Network (Сеть), далее выбрать WAN. В открывшемся окошке ввести следующие настройки:

WAN Connection Type (Тип соединения WAN): Dуnamic IP(Динамический IP)

нажимаем Save (Сохранить).

Шаг 3.

Настраиваем Wi-Fi соединение. В боковом меню перейдите в Wireless. В открывшемся окошке вводите следующие настройки:

SSID: название вашей Wi-Fi сети (впишите любое название)

Region (Регион): Украина

Нажмите внизу «Сохранить». После сохранения настроек будет предложено перегрузить роутер, проигнорируйте это требование (красная надпись внизу).

Настраиваем шифрование Wi-Fi. В боковом меню переходим в Wireless Security (Защита Беспроводного режима):

В самом низу выбираем тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK.

PSK Password (PSK пароль): вводим пароль на Wi-Fi сеть. Пароль не должен быть менее 8 символов

Нажмите внизу кнопку Save (Сохранить).